## Slide 1
2026.08.13
AI 加速耳机设计及打样
从概念到样机的全链路 AI 赋能方案
小型移动设备
声学设计
生成式工程
智能闭环
8
设计环节
3
落地阶段
90
天试点周期

## Slide 2
核心结论
⚡ 最可靠的方式
不是「一句话自动生成量产产品」，而是把 AI 嵌入现有 CAD、CAE、声学仿真和测试流程，减少三类重复劳动。
🎨 快速扩展方案
从需求、草图或参考图生成多组外形方向，再由工业设计师筛选和重建工程曲面。
🧠 减少昂贵仿真
先用高精度仿真和实测数据训练代理模型，再用代理模型快速预测大量新方案。
⚖️ 自动多目标权衡
同时优化重量、强度、声学、漏音、舒适度、功耗、温升和可制造性，输出 Pareto 方案集。

## Slide 3
八大设计环节成熟度总览
设计环节
典型输出
成熟度
外形与 CMF 概念
概念图、形态族、评审图
概念可用
工程 CAD
可编辑 CAD 变体
试点中
结构轻量化
轻量化结构 + 性能排序
已可用
声学设计
频响预测、候选几何
可试点
多物理场验证
应力、位移、温升预测
已有商用
人体工学
尺寸分档、压力分布
试点中
DFM/DFA
风险清单、可制造方案
已可用
试验闭环
更新模型、下一轮 DOE
高价值试点
● 已可用 ● 可试点 ● 概念可用

## Slide 4
概念可用
01 外形与 CMF 概念
✅ AI 适合做的事
✓ 根据目标人群、品牌语言生成几十组外形方向
✓ 在相同器件包络下探索镜腿截面、转轴体量、音口视觉处理
✓ 草图快速转产品效果图，供内部评审
✓ CMF 快速迭代：颜色、透明度、涂层、纹理方向
❌ 不应直接交给 AI
✕ 铰链运动、装配间隙、壁厚、卡扣、防水结构
✕ 光学中心、声学路径、天线净空、散热路径
✕ 从漂亮图片直接判断舒适度、强度或量产可行性
Vizcom
草图+提示词渲染、颜色保持/迁移、材质增强、2D→3D 探索
适合镜框/镜腿/耳机壳体概念
⚠️ 是早期概念与传统 CAD 之间的桥梁，不输出量产工程结论
Adobe Firefly
文生图、参考图控制、Generative Fill、与 PS/AI 联动
适合情绪板、CMF、产品场景图
⚠️ 仅限视觉概念，不生成工程几何
定位：概念扩展器和评审加速器。生成图选中后，仍需在 Alias/Rhino/Creo/Fusion 等工程环境中重建。

## Slide 5
试点中
02 工程 CAD
技术概念
Sketch2CAD
草图动作映射为 CAD 操作，快速建立 3D 对象
Text-to-CAD / 程序 CAD
自然语言生成参数化 CAD 程序或 B-Rep，允许继续编辑
参数草图自动补全
从大规模参数草图中学习重复设计模式，自动补全孔、槽、对称、阵列
商用产品
Zoo Design Studio / Text-to-CAD
文本生成可编辑 B-Rep 与 KCL 参数代码；多数提示 60 秒内完成
适合测试治具、简单支架
⚠️ 不建议直接负责镜腿铰链、软硬复合件和完整整机
Autodesk Fusion
参数化建模、脚本/API、自动化变体、生成式设计、制造与仿真工作区
适合镜腿骨架、支架、壳体、治具和 DOE 变体
⚠️ 复杂消费电子装配仍要严格管理参数历史
PTC Creo GTO/GDX
载荷/约束/材料/制造工艺驱动的生成式方案，集成 Creo
适合已有 Creo/Windchill 企业的镜腿骨架、支架
⚠️ 不是自然语言整机生成器

## Slide 6
已可用
03 结构轻量化
最适合的小型设备对象
✓ 镜腿骨架、铰链支架、扬声器支架、电池托架
✓ 耳机壳体内部筋位、受力连接件、柔性连接区
✓ 换能器隔振件、局部晶格/蜂窝结构
✓ 跌落、夹持、扭转和疲劳载荷下的轻量化结构
推荐方法
1. 冻结必须保留的接口和禁入空间
2. 输入材料、载荷、位移、安全系数、重量目标
3. 加入注塑拔模、最小壁厚、分型面、CNC 刀具方向或 3D 打印方向
4. 自动产生多组结构
5. 用全精度 FEA 复核，并由工程师整理为可制造几何
Altair Inspire
几何、快速仿真、拓扑/生成式优化、制造过程约束
适合镜腿骨架、支架、内部筋位和隔振骨架概念
G2: 4.3/5 (76条) | 界面直观、早期验证快；复杂边界条件深度有限
Autodesk Fusion Generative Design
保留区/障碍区/载荷/材料/制造约束下产生并排序多方案
适合小型支架和骨架；与 Fusion CAD/CAM 联动成本低
结果需人工重构；云计算/许可成本需评估
PTC Creo Generative Design
功能目标、材料、载荷、约束和制造过程驱动
适合已有 Creo 数据、规范和 PLM 的企业
与参数化 CAD 和企业流程统一；学习/部署成本高
专用门禁：必须同时验证跌落、镜腿开合、扭转、螺钉/卡扣局部应力、疲劳和装配公差。拓扑结果若无法注塑/冲压/CNC，应记录「人工可制造重构时间」。

## Slide 7
可试点
04 声学设计
可建立的设计变量
声腔体积/形状
音孔数量/面积/方向
导声管长度/弯曲
换能器位置
壳体材料/阻尼
密封/柔性区域
骨传导接触位置
耦合件/隔振路径
可优化的目标
耳旁频响
漏音控制
声压均匀度
结构声辐射
左右串扰
功耗/失真
佩戴舒适度
重量/温升
AI 的正确用法
FEM/BEM+实测 → 训练代理模型 → 优化器快速评估 → 最优/不确定方案返回高精度求解
COMSOL Multiphysics 6.3
压力声学、结构、优化；6.3 增加 DNN 代理训练和 GPU 支持
建立耳机/眼镜专用高精度模型和代理训练数据
G2: 4.3/5 (36条) | 多物理耦合强；复杂模型耗 RAM
Ansys optiSLang
DOE、MOP/代理、优化、稳健设计，可扩展自定义 surrogate
适合已有 Ansys 声学/Mechanical 流程
关键边界：代理模型只负责筛选；共振峰、极端佩戴和低置信度方案必须返回全精度求解和样机。未发现「输入目标频响直接输出可制造声腔」的成熟通用产品。

## Slide 8
已有商用
05 多物理场验证
技术概念
标量代理
由设计变量预测最大应力、温升、第一模态等少量指标
全场代理
从 CAD/网格直接预测三维应力、温度、速度或压力场
几何深度学习
在拓扑变化下学习几何与物理结果关系
置信度/域外判断
识别新几何是否远离训练分布，决定是否补样
适用前提
✕ 已有稳定、可追溯的仿真模板和边界条件
✕ 训练/验证/测试按「几何族」拆分，不能随机拆分
✕ 报告平均误差、95%误差、最坏误差、热点位置误差
✕ Confidence 只作为域外风险信号，不得解读为准确率
Ansys SimAI
几何+仿真结果训练，秒级预测连续 3D 场；每次预测给 confidence
适合跌落代理、镜腿应力、温升、模态/流场筛选
⚠️ 必须用独立测试集验证；厂商 10–100× 加速属宣称
Altair PhysicsAI
几何深度学习，不必预先显式定义所有设计变量
适合形状变化明显的镜腿/壳体/支架族
需核查节点映射、不同网格和域外几何表现
Simcenter HEEDS AI Predictor
精度感知 AI 代理与 SHERPA 混合自适应搜索；敏感性与 Pareto 分析
适合结构+热+声学多目标自动流程
G2: 4.4/5 (77条) | 跨工具集成强；复杂流程设置成本高

## Slide 9
试点中
06 人体工学
技术概念
参数化定制眼镜
基于个人 3D 头脸扫描建立参数化定制方法
3D 耳部人体测量与舒适
将 3D 耳部人体测量与佩戴舒适/贴合感知联系
外耳形状聚类/代表头模
建立耳形或头脸代表族，减少「只用平均人头」的风险
项目建议：先建立 30–50 个头耳扫描的工程数据试点，不直接训练「舒适度 AI」。先输出几何分群、接触位置、目标行程和尺寸族；再结合压力膜/力传感、8h 保持、运动与主观量表建立舒适模型。
3DLOOK
手机照片生成身体尺寸、远程尺寸采集
可参考远程人体数据管线，但不应直接用于耳廓/鼻梁精密贴合
G2: 4.5/5 (12条) | 多为服装场景；头耳专用产品仍稀缺
Tecnomatix Process Simulate Human
虚拟人群、任务仿真、人体工学分析、动作捕捉/VR
适合视野、头部动作、装配/使用任务；局部耳部接触需自建精细模型
企业数字制造集成强；实施重、专业建模要求高
头耳专用扫描+参数化 CAD
高精度扫描仪/摄影测量 + Rhino/Grasshopper/CAD 脚本
建立耳廓、鼻梁、颞侧和耳后几何，生成尺寸族和定制结构
扫描后仍需点云清理和关键尺寸人工补测；耳后遮挡、头发是常见失败源

## Slide 10
已可用
07 DFM / DFA
专用检查项（耳机/眼镜）
注塑
最小壁厚
局部厚薄突变
拔模角度
倒扣
熔接线
气穴
翘曲
外观面公差
装配
螺钉柱
卡扣
胶路
柔性件预压
线缆弯折
换能器密封
维修可达性
声学保护：自动修复壁厚、筋位和音孔后必须重新跑频响、漏音、模态和结构声；不能把 DFM 修复当成最终设计。
aPriori Manufacturing Insights
对 CAD 建立制造过程数字孪生，自动成本/碳/工艺评估，按阈值提示 DFM 风险
设计阶段成本、碳排、制造过程和 DFM 风险
G2: 4.5/5 (106条) | 快速成本洞察；大数据模型速度待优化
Fusion Design Advice + Injection Molding
CAD 内规则建议 + 注塑物理仿真（充填/熔接/气穴/缩痕/翘曲）
塑胶件壁厚、拔模、倒扣等早期检查
主要是规则和物理仿真，不应全部称 AI
DFMPro
自动发现制造风险，生成 DFM 报告，可配置企业规则
SolidWorks/Creo 等 CAD 中的注塑、机加工、钣金、铸造规则检查
规则/知识库为主，AI 属性有限；需企业 SOP 共同维护

## Slide 11
高价值试点
08 试验闭环
技术概念
主动学习
根据不确定性/信息增益选择下一组最有价值的试验
贝叶斯优化
用概率代理在少量昂贵试验下优化黑盒目标
多保真优化
联合解析、简化 2D、3D FEM/BEM 和实测，不同成本数据共同更新
异常检测
识别传感器漂移、接触异常、测试失败和离群值
Monolith AI
无代码/低代码工程 ML、Test Plan Optimisation、Next Test Recommender、异常检测
可用于声学、跌落、温升、接触与耐久数据的下一试验推荐
厂商汽车/电池案例多；主动学习可能比随机采样更差，需保留 human-in-the-loop
Simcenter HEEDS
SHERPA、AI Simulation Predictor、历史数据复用、敏感性、稳健性与 Pareto
把 CAD、COMSOL/Ansys、Python 和测试数据库串成闭环
G2: 4.4/5 (77条) | 自动化和跨工具集成强；复杂工作流调试成本高
Ansys optiSLang
DOE、敏感性、代理模型、稳健性、参数标定和多目标优化
适合 Ansys 用户把仿真和少量实测接起来
独立评论样本极少；需通过内部 PoC 验证

## Slide 12
推荐落地路径
1. 产品需求与人体数据
2. AI 生成外形概念族
→ 人工筛选品牌与佩戴方向
3. 参数化工程 CAD
包络、接口、铰链、声腔、音孔、材料
4. 自动生成 DOE 样本
5. 高精度结构/热/声学仿真
6. 训练 AI 代理模型
输出置信度，低置信度返回全精度
7. 多目标优化
声学 + 强度 + 重量 + 舒适度 + 制造
8. 选择 Pareto 候选
而非只选单一最优
9. 快速样机与测试
HATS / 结构 / 佩戴
10. 实测回填模型
→ 下一轮主动学习

## Slide 13
90 天试点计划
阶段 A 2 周
建立参数化基线
• 选一个镜腿或开放式耳机模块
• 冻结器件包络、接口、禁入区和制造规则
• 选 10–20 个变量：声腔、音孔、换能器位置、壁厚、筋位、材料等
• 冻结评价指标和基准方案
阶段 B 3–4 周
生成首批数据
• 约 50–100 个代表性方案作为试点起始预算
• 运行结构、模态、热和声学仿真
• 制作少量样机，校准材料、边界条件和声学路径
• 清理失败样本和不可制造方案
阶段 C 3 周
训练代理模型
• 分别训练声学、结构/模态、温升代理模型
• 做独立测试集和误差分布
• 根据独立测试误差、最坏误差、几何距离和置信度决定是否补样
• 不只看平均误差，检查峰值、极端佩戴和几何外推
阶段 D 3 周
多目标优化和样机闭环
• 生成 Pareto 候选
• 选择 3–5 个差异明显的方案打样
• HATS 漏音/频响、跌落/扭转、接触压力、温升和主观佩戴
• 比较传统流程与 AI 流程的仿真次数、人工小时、样机轮次

## Slide 14
产品选型建议
方案一：小团队 / 已有 Fusion
外形 → Vizcom 或 Firefly
4 周试点
CAD / 结构 / DFM → Fusion 现有能力
参数化 + Generative Design + Design Advice + Injection Molding
声学 / 多物理 → 现有求解器
Python / optiSLang 或轻量代理做窄问题
试验闭环 → Python + 可追溯数据库
先验证价值，再评估 Monolith / HEEDS
方案二：已有 Ansys / Altair / Siemens
• Ansys 路线: Mechanical / Acoustics / Fluent + optiSLang → 已有大规模仿真数据后评估 SimAI
• Altair 路线: Inspire + HyperWorks / PhysicsAI → 早期结构 + 全场代理
• Siemens 路线: NX / Simcenter + HEEDS → 统一自动化、多目标和 AI Predictor

## Slide 15
专利态势与候选布局
已有较强专利压力的领域
✕ 通用的代理模型优化、可行性筛选
✕ 自适应设计空间、伴随逆设计
✕ 仿真合成数据训练运行期声场模型
注意：仅写「用 AI 优化声腔」或「用机器学习减少仿真次数」，保护范围不稳定。
5 个候选差异化方向
1. 多保真主动学习
由不确定性决定下一次采用简化模型、三维 FEM/BEM 还是样机测量，并设定预算和停止门槛。
2. 佩戴鲁棒的旁观者泄漏逆向设计
在多头型、佩戴偏移和制造公差下，同时保证耳旁响应并限制外部多位置泄漏。
3. 实测校准的结构—声数字孪生
用电阻抗、声压、加速度和外泄场识别密封、网布、胶层与阻尼误差，再生成下一版硬件。
4. 声学+DFM 联合生成修复
生成几何后自动检查壁厚、拔模、模具方向、装配间隙与胶路，修复后重新做声学/结构计算。
5. 可解释因果与自动试验计划
不仅输出候选几何，还说明哪些参数影响驻波、漏音和模态，并自动选择最少样机与测点验证。

## Slide 16
关键风险与边界
01
数据不足
代理模型只在训练数据覆盖范围内可靠，不能把漂亮的拟合曲线当物理正确。
02
仿真偏差会被 AI 复制
材料、接触、阻尼、边界条件不准，AI 只会更快地产生错误答案。
03
多目标不存在唯一最优
声音、重量、强度、功耗、舒适度和成本互相冲突，应保留 Pareto 方案给人决策。
04
生成外形 ≠ 工程设计
概念图和网格模型不自动满足 CAD 历史、装配、公差和制造要求。
05
最终验证不能省
跌落、疲劳、皮肤接触、声剂量、热安全和真实佩戴仍需实物测试。
06
知识产权与数据保密
上传未公开 CAD、声学模型和测试数据到云端 AI 前，确认数据保留、训练使用、地域和访问权限。
07
不要把传统优化全部称为 AI
参数扫描、DOE、遗传算法和拓扑优化可以不用机器学习。只有明确学习历史数据、构建代理模型、自适应决定下一次试验时，才属于 AI 增强。

## Slide 17
结论
八个环节都已经存在论文概念或商用品，但成熟度不同
现在即可用: 外形概念、结构拓扑/生成式设计、参数化 CAD、规则型 DFM、多求解器自动化
适合 90 天试点: 声学代理、AI 全场预测、人体扫描尺寸族、主动学习试验闭环
尚不宜承诺量产自动化: 文本直接生成复杂整机 CAD、端到端生成可制造声腔、仅靠扫描/AI 预测长期舒适度
最有价值的组合仍是：
参数化 CAD + 自动 FEM/BEM/FEA + 代理模型 + 多目标优化 + 3–5 个差异化样机 + 实测回填
外形生成工具用于扩展方向，AI-CAE 用于减少昂贵求解，试验闭环用于选择下一组最有信息量的数据；
最终工程判断、人体安全、声学验收和制造放行仍由专业人员承担。